## Slide 1
M2.50 DAQ-UI
Sistema de Adquisición de Datos
Simulador de Combate Browning M2 .50 Cal.
ESP32-S3
MicroPython
Plotly.js
USB HID
PROPÓSITO
HARDWARE
ARQUITECTURA
FIRMWARE
WEB UI
USB HID
SIMULACIÓN
ARRANQUE

## Slide 2
PROPÓSITO DEL SISTEMA
¿Qué hace y para qué sirve?
Captura de datos @ 50 Hz
3 sensores digitales de cerrojo (S1/S2/S3)
Orientación 3D en tiempo real
IMU GY-89: roll, pitch y yaw
Transmisión inalámbrica
WebSocket WiFi → navegador web sin latencia perceptible
Control de cursor PC
Encoders H/V → mouse HID absoluto USB OTG
Análisis de cadencia de fuego
Gráficas rolling Plotly.js, buffer 60 s configurable
Sin hardware requerido
Modo simulado integrado — dashboard funcional offline

## Slide 3
HARDWARE
Componentes físicos del sistema
MCU
ESP32-S3 DevKitC-1 v1.1 N16R8
240 MHz · 16 MB Flash · 8 MB PSRAM · WiFi 802.11 · USB OTG
IMU
GY-89 10DOF
L3GD20 giróscopo (0x6B) · LSM303D accel+mag (0x1E) · I2C 400 kHz (SDA=8, SCL=9)
ENC×2
Encoders Incrementales
Cuadratura A+B · Horizontal GPIO 4,5 · Vertical GPIO 6,7
S1
Sensor BLOQUEADO
Activo-bajo · Pull-up interno · GPIO 15
S2
Sensor RETENEDOR
Activo-bajo · Pull-up interno · GPIO 16
S3
Sensor VÁLVULA / DISPARO
Activo-bajo · Pull-up interno · GPIO 17
⚠ GPIO 35, 36 y 37 reservados para Flash/PSRAM — no usar en el diseño de hardware

## Slide 4
CANALES DE DATOS
Paquete JSON transmitido @50 Hz por WebSocket
Campo JSON | Tipo | Fuente | Descripción
s1 | bool | GPIO 15 | Cerrojo BLOQUEADO (activo-bajo)
s2 | bool | GPIO 16 | Cerrojo RETENIDO (activo-bajo)
s3 / gas_valve | bool | GPIO 17 | Válvula de gas / disparo
roll | float ° | GY-89 + filtro | Eje longitudinal ±90°
pitch | float ° | GY-89 + filtro | Eje transversal ±90°
yaw | float ° | GY-89 integrado | Rumbo acumulado 0–360°
yaw_signed | float ° | yaw transformado | ((yaw+180)%360)−180
enc_h | int | Encoder H (ISR) | Cuentas cuadratura horizontal
enc_v | int | Encoder V (ISR) | Cuentas cuadratura vertical
ts | int ms | time.ticks_ms() | Timestamp desde boot

## Slide 5
ARQUITECTURA DE SOFTWARE
ESP32-S3 (MicroPython) ↔ Navegador (JS Vanilla)
ESP32-S3 · MicroPython
boot.py → 240 MHz, sin log, WiFi off
main.py → init_hid() → connect_wifi() → asyncio
server.py → HTTP + WS RFC 6455 + REST /api/*
sensors.py → GY-89 I2C + encoders IRQ + S1/S2/S3
gy89_driver.py → Filtro complementario α=0.98
hid_mouse.py → Mouse absoluto [0,32767] USB OTG
_broadcast_loop → 50 Hz · JSON → todos los clientes
WiFi
50 Hz
Navegador · JS Vanilla
ws_client.js
dispatch(d) → módulos, sim offline, backoff
svg_bolt.js
Animación SVG cerrojo M2.50 a 60 fps
gauges.js
Roll/Pitch/Yaw — horizonte + barra + slider
encoders.js
Contadores ENC_H/V + brújula heading
charts.js
Plotly.js 5 paneles rolling, buffer 60 s
bt_toggle.js
POST /api/calibrate/{yaw,pitch,roll}
►

## Slide 6
FIRMWARE — MÓDULOS
Responsabilidades y dependencias de cada archivo
boot.py
CPU @ 240 MHz
Desactiva WiFi antes de main.py
osdebug(None) — silencia logs UART
config.py
Única fuente de verdad
WiFi · GPIO · HID · Tiempos
SIMULATE_SENSORS toggle
main.py
init_hid() antes de WiFi
STA→AP fallback en timeout
asyncio.run(start_server())
server.py
HTTP estático + WS RFC 6455
REST /api/calibrate/*
_broadcast_loop @ 50 Hz
sensors.py
init() GY-89 + encoders IRQ
read() → dict canónico
reset_yaw/pitch/roll/encoders()
gy89_driver.py
L3GD20 + LSM303D I2C
Filtro complementario α=0.98
read_angles() → (roll, pitch, yaw)
hid_mouse.py
Mouse absoluto [0,32767]
S3↑ → clic izquierdo 60 ms
Cascada: usb.device → mip → fallback
lib/usb/…
Librería USB HID incluida
usb.device.hid.HIDInterface
Compatible MicroPython v1.23+

## Slide 7
DRIVER GY-89 — FILTRO COMPLEMENTARIO
Fusión sensorial giróscopo + acelerómetro + magnetómetro
L3GD20 — Giróscopo 3 ejes
▸ ±500 dps · 17.5 mdps/LSB
▸ I2C 0x6B · 95 Hz
▸ Auto-increment reg | 0x80
▸ Integra velocidad angular → rápido
LSM303D — Accel + Magnetómetro
▸ Acc ±2g · 0.061 mg/LSB
▸ Mag ±2 Gauss · I2C 0x1E
▸ Burst 6-byte lectura
▸ Corrige deriva del giróscopo
Filtro Complementario α = 0.98 · DT = 0.02 s
pitch(t) =
0.98 × [pitch(t-1) + gy × DT]
+ 0.02 × atan2(ay, az)
roll(t) =
0.98 × [roll(t-1) + gx × DT]
+ 0.02 × atan2(−ax, az)
yaw(t) =
0.95 × yaw_gyro
+ 0.05 × yaw_mag_tilt_compensated

## Slide 8
PROTOCOLO WEBSOCKET
Handshake RFC 6455 + frame JSON @ 50 Hz
Handshake RFC 6455
Cliente: GET /ws HTTP/1.1
Upgrade: websocket
Sec-WebSocket-Key: <base64>
Servidor calcula:
key = Sec-WS-Key + WS_MAGIC
accept = BASE64(SHA1(key))
Responde: 101 Switching Protocols
Sec-WebSocket-Accept: <accept>
Endpoint: ws://<IP>/ws
Frame: FIN=1 opcode=0x1 (text)
Frecuencia: 50 Hz · UTF-8
Frame JSON (ejemplo real)
{
"s1": false,
"s2": true,
"s3": false,
"gas_valve": false,
"roll": -3.12,
"pitch": 1.45,
"yaw": 183.0,
"yaw_signed": 3.0,
"enc_h": 42,
"enc_v": -7,
"ts": 12345
}

## Slide 9
DASHBOARD WEB UI
Módulos JavaScript independientes sin dependencias propias
svg_bolt.js
▸ Animación SVG del cerrojo M2.50
▸ S1/S2/S3 → colores + posición piezas
▸ Sin dependencias · 60 fps nativo
gauges.js
▸ Roll: horizonte artificial 220×110 px
▸ Pitch: barra vertical 120×190 px
▸ Yaw: slider horizontal 220×60 px
encoders.js
▸ Contadores digitales ENC_H / ENC_V
▸ Brújula SVG para heading
▸ Reset por botón de navbar
charts.js
▸ 5 paneles Plotly.js rolling
▸ Buffer 60 s configurable
▸ Cadencia · IMU · Encoders · S1/S2/S3
ws_client.js
▸ Simulación offline inmediata
▸ Backoff exponencial 1→30 s
▸ requestAnimationFrame único loop
bt_toggle.js
▸ 7 botones para mostrar/ocultar paneles
▸ POST /api/calibrate/{yaw,pitch,roll}
▸ Navbar sticky, responsive 980/768/480 px

## Slide 10
USB HID — MOUSE ABSOLUTO
Encoders → cursor del PC en tiempo real via USB OTG
¿Cómo funciona?
1
Encoders → coordenadas absolutas
ENC_H=0 → X=16383 (centro)
Rango [-1000,+1000] → [0,32767]
2
S3 flanco ↑ → botón izquierdo
Duración: HID_CLICK_MS (60 ms)
Sin acumulación → clic limpio
3
Descriptor HID: 5 bytes/reporte
1 byte botones + 2×uint16 X/Y
Reporte @50 Hz por USB OTG
Cascada de inicialización
init_hid() en main.py
Intenta: usb.device.hid
→ HID activo ✓
Falla ImportError →
Intenta mip.install('usb-device-hid')
→ Reintentar init
Falla AttributeError →
Fallback silencioso
Sistema continúa sin HID
Requiere: ESP32_GENERIC_S3-USB-*.bin

## Slide 11
MODO SIMULACIÓN
SIMULATE_SENSORS = True — sin hardware externo requerido
Máquina de estados del ciclo de disparo
Fase
Fracción
S1
S2
S3
Estado
1
0–30%
✓
—
—
Cerrojo bloqueado
2
30–60%
✓
✓
—
Retenedor enganchado
3
60–65%
—
—
✓
Válvula de gas — DISPARO
4
65–100%
—
—
—
Retorno / reposo
Señales IMU & Encoders
roll(t)
= A·sin(2πf·t)
SIM_ROLL_AMP = 10°
pitch(t)
= A·cos(2πf·t)
SIM_PITCH_AMP = 8°
yaw(t)
= += YAW_DRIFT
0.04 Hz
enc_h
= += random_walk()
±cuentas
enc_v
= += random_walk()
±cuentas
★ Algoritmo idéntico en firmware (Python) y en navegador (JavaScript) → Dashboard offline fiel al comportamiento real del hardware

## Slide 12
DESPLIEGUE Y ARRANQUE
01
Flash MicroPython USB
micropython.org/download/ESP32_GENERIC_S3/ - Usar variante con USB en el nombre
02
Editar config.py
WIFI_SSID / WIFI_PASSWORD
Pines GPIO · SIMULATE_SENSORS = False/True
03
Subir archivos (Thonny / mpremote)
boot.py · config.py · main.py · sensors.py
server.py · gy89_driver.py · hid_mouse.py
lib/usb/device/ · web/index.html · web/js/*.js
04
Resetear ESP32
Ver IP en REPL: [WIFI] IP: 192.168.x.x
Fallback AP: 192.168.0.162 (M2-DAQ-SIM)
05
Abrir http://<IP>
Barra estado: Conectado (verde)
Gauges animan · Plotly carga
Flujo de arranque
Power-on / Reset
boot.py
240 MHz · osdebug(None) · WiFi off
main.py
3 s ventana Ctrl+C
init_hid() → USB OTG
connect_wifi()
STA OK → IP dinámica
Timeout → AP 192.168.0.162
asyncio.run(start_server())
sensors.init()
start_server(':80')
_broadcast_loop 50 Hz ──►
Situación (conexión) | URL del dashboard
WiFi normal (STA) | http://<IP asignada por router>
Modo AP (sin red) | http://192.168.0.162